## Slide 1: การอ่านและใช้แผนที่ทางเรือ

## Slide 2: วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนสามารถอ่านแปลความหมายจากแผนที่เดินเรือได้
ให้นักเรียนสามารถใช้แผนที่เดินเรือในการนำทางได้

## Slide 3: ขอบเขตการบรรยาย
แผนที่เดินเรือ
การอ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผนที่เดินเรือโดยเฉพาะเส้นทางท้องทะเล
การอ่านแบริ่งและระยะทาง
การลงตำบลที่เรือและการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (แลต. ,ลอง.)

## Slide 4
มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างต้นฉบับและผลิตแผนที่เดินเรือ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนที่พิเศษเพื่อการทหาร แผนผังต่างๆ ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสาร บรรณสารการเดินเรือทุกชนิด และจัดทำส่วนแก้ไขประกาศชาวเรืออิเล็กทรอนิกส์ในน่านน้ำไทย
กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์

## Slide 5
แผนที่ (map) สื่อรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยการย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนขนาดต่างๆ และเส้นโครงแผนที่แบบต่างๆ ให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยการใช้สัญลักษณ์
(พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ.2549)
แผนที่ (Map) คืออะไร?

## Slide 6: แผนที่เดินเรือ (Nautical Chart) คืออะไร ?
คือแผนที่ที่มีจุดประสงค์พิเศษที่ออกแบบมาใช้เพื่อการเดินเรือ แสดงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ความลึก ลักษณะพื้นท้องทะเล ความสูงต่ำ ภูมิประเทศ รูปร่างและลักษณะเส้นขอบฝั่ง สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือและเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
IHO S-66 Edition 1.0.0 - Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements

## Slide 7: รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ
IHO S-66 Edition 1.0.0 - Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements
ความลึก

## Slide 8: รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ
IHO S-66 Edition 1.0.0 - Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements
ลักษณะพื้นท้องทะเล

## Slide 9: รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ
IHO S-66 Edition 1.0.0 - Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements
ความสูงต่ำภูมิประเทศ

## Slide 10: รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ
IHO S-66 Edition 1.0.0 - Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements
รูปร่างและลักษณะเส้นขอบฝั่ง

## Slide 11: รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ
IHO S-66 Edition 1.0.0 - Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ

## Slide 12: รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ
IHO S-66 Edition 1.0.0 - Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements
สิ่งอันตรายและสิ่งกีดขวางการเดินเรือ

## Slide 13
ลักษณะพิเศษของแผนที่เดินเรือ
ความเป็นสากลของแผนที่เดินเรือ (Internationality of Nautical Charts )
ความแตกต่างของมาตราส่วนแผนที่เดินเรือ (Various Scales )
การเหลื่อมทับเพื่อการต่อเนื่องของแผนที่เดินเรือ (Overlapping of Various Charts )
การแก้ไขแผนที่เดินเรือ (Updating of Nautical Charts )

## Slide 14
ความเป็นสากลของแผนที่เดินเรือ
อังกฤษ
ไทย
สร้างตามมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์สากล
(International Hydrographic Organization, IHO)

## Slide 15
แผนที่ชายฝั่งทั่วไป
(General Chart)
แผนที่เดินเรือใกล้ฝั่ง
(Coastal Chart)
แผนที่เข้าสู่ท่าเรือ
(Approach Chart)
แผนที่ท่าเรือ
(Harbour Chart)
แผนที่ทะเลลึก
(Sailing Chart)
1:600,000 หรือเล็กกว่า
1:100,000 - 1:600,000
1:25,000 - 1:100,000
1:50,000 - 1:100,000
1:50,000 หรือใหญ่กว่า
ความแตกต่างของมาตราส่วนแผนที่เดินเรือ

## Slide 16
การเหลื่อมทับเพื่อการต่อเนื่องของแผนที่เดินเรือ

## Slide 17
แผนที่เดินเรือแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 6 ชนิด
1. แผนที่เดินเรือทั่วไป (General Nautical Chart)
2. แผนที่ลับ (Secret Chart)
3. แผนที่พิเศษ (Special Chart)
4. แผนที่เดินเรือดำน้ำ (Submarine Chart)
5. แผนที่ลักษณะพื้นท้องทะเล (Mine Warfare Chart)
6. แผนที่ยุทธการ (Combat Chart)
ประเภทของแผนที่เดินเรือ

## Slide 18
1. แผนที่เดินเรือทั่วไป (General Nautical Chart)
- แสดงลักษณะภูมิประเทศ ขอบฝั่ง ที่ตื้น หิน สิ่งอันตรายต่างๆ และเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ เพื่อใช้ในการเดินเรือสำหรับชาวเรือและประชาชนทั่วไป
ประเภทของแผนที่เดินเรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

## Slide 19: ปัจจุบันกรมอุทกศาสตร์ ผลิตแผนที่เดินเรือแล้วเสร็จ จำนวน 80 ระวาง

## Slide 20
2. แผนที่ลับ (Secret Chart)
- แสดงลักษณะภูมิประเทศต่างๆ โดยละเอียดในบริเวณพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยทหารหรือพื้นที่ที่สำคัญๆทางทหาร สร้างขึ้นเพื่อใช้ในราชการเท่านั้น
ประเภทของแผนที่เดินเรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

## Slide 21
3. แผนที่พิเศษ (Special Chart)
- แสดงลักษณะภูมิประเทศต่างๆ โดยละเอียดสร้างขึ้นเฉพาะพื้นที่ เพื่อสนับสนุน ข้อมูลเพิ่มเติมในการเดินเรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษทางทหาร
ประเภทของแผนที่เดินเรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

## Slide 22
4. แผนที่เดินเรือดำน้ำ (Submarine Chart)
แสดงลักษณะภูมิประเทศขอบฝั่งและพื้นน้ำ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับความลึกของน้ำ และลักษณะพื้นท้องทะเลมากกว่าแผนที่เดินเรือทั่วไป สร้างขึ้นเพื่อใช้ในราชการเท่านั้น
ประเภทของแผนที่เดินเรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

## Slide 23
5. แผนที่ลักษณะพื้นท้องทะเล (Mine Warfare Chart)
- แสดงลักษณะพื้นท้องทะเลที่เกี่ยวกับความลึกของน้ำ ชนิดของตะกอนดินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ประเภทของแผนที่เดินเรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

## Slide 24
6. แผนที่ยุทธการ (Combat Chart)
- แสดงรายละเอียดทั้งบนบกและ ในน้ำตามพื้นที่ขอบฝั่ง ใช้สำหรับการวางแผนทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี และการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก
ประเภทของแผนที่เดินเรือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

## Slide 25: การอ่านสัญลักษณ์ อักษรย่อ ในแผนที่เดินเรือ
IHO INT1
สัญลักษณ์ อักษรย่อ คำศัพท์
ที่ใช้ในแผนที่เดินเรือไทย
บรรณาธิกรครั้งที่ 5 – พ.ศ.2553

## Slide 26
IHO INT1
สัญลักษณ์ อักษรย่อ คำศัพท์
ที่ใช้ในแผนที่เดินเรือไทย

## Slide 27
ตัวอย่าง IHO INT1

## Slide 28: ประเภทของสัญลักษณ์ในแผนที่เดินเรือ
สัญลักษณ์รูปภาพ (pictorial symbols)
สัญลักษณ์แบบพื้นที่ (area symbols)
สัญลักษณ์แบบลายเส้น (line symbols)
สัญลักษณ์แบบจุดสัญลักษณ์ (point symbols)
สัญลักษณ์ตัวอักษร (letter symbols)
สัญลักษณ์แบบผสม (combined symbols)

## Slide 29: ประเภทของสัญลักษณ์
1. สัญลักษณ์รูปภาพ (pictorial symbols)
ไม้ผลัดใบ, หรือไม้ไม่สามารถระบุชนิดได้
พรุ, ที่ลุ่ม,พรุชายทะเล

## Slide 30: ประเภทของสัญลักษณ์
2. สัญลักษณ์แบบพื้นที่ (area symbols)
พื้นที่จอดเรือโดยทั่วไป

## Slide 31: ประเภทของสัญลักษณ์
3. สัญลักษณ์แบบลายเส้น (line symbols)
เส้นชั้นความสูง

## Slide 32
3. สัญลักษณ์แบบลายเส้น (line symbols)
เส้นความลึกเท่า

## Slide 33: ประเภทของสัญลักษณ์
3. สัญลักษณ์แบบลายเส้น (line symbols)
เส้นชั้นความสูง

## Slide 34: ประเภทของสัญลักษณ์
4. สัญลักษณ์แบบจุดสัญลักษณ์ (point symbols)

## Slide 35: ประเภทของสัญลักษณ์
5. สัญลักษณ์ตัวอักษร (letter symbols)

## Slide 36: ประเภทของสัญลักษณ์
6. สัญลักษณ์แบบผสม (combined symbols)

## Slide 37: สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือและสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือ (ตัวอย่าง)
โขดหินน้ำท่วมและไม่ท่วม
หินปริ่มน้ำ

## Slide 38: สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือและสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือ (ตัวอย่าง)
หินใต้น้ำ (ไม่ทราบความลึก)
หินใต้น้ำ (ทราบความลึก)
Underwater Rock : หินใต้น้ำ

## Slide 39: สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือและสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือ (ตัวอย่าง)
เรืออับปาง

## Slide 40: สิ่งอันตรายต่อการเดินเรือและสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือ (ตัวอย่าง)
บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

## Slide 41: เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (ตัวอย่าง)

## Slide 42: สีในแผนที่เดินเรือ
สีที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือมีทั้งหมด 7 สี
1. สีเหลือง แสดงบริเวณพื้นที่บก
2. สีเขียว แสดงเขตน้ำท่วมถึงท่วมไม่ถึง
3. สีฟ้าแก่ แสดงเขตน้ำลึกตั้งแต่ 0-5 เมตร
4. สีฟ้าอ่อน แสดงเขตน้ำลึกตั้งแต่ 5-10 เมตร
5. สีม่วง แสดงเขตอันตรายต่างๆ, คำเตือน, คำอธิบาย, ข้อห้ามต่างๆ , วงเข็มทิศ, อื่นๆ
6. สีดำ แสดงเส้นโครงสร้างแผนที่, เลขน้ำ, ชื่อภูมิศาสตร์ และรายละเอียดต่างๆ
7. สีขาว แสดงเขตน้ำลึกมากกว่า 10 เมตรขึ้นไป

## Slide 43: ข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่เดินเรือที่ควรทราบ
1. ข้อมูลที่ขอบระวาง (Marginal Data)
2. ข้อมูลสารบัญแผนที่และการอ้างอิง (Title and Reference)
3. ข้อมูลในส่วนของพื้นดินและพื้นน้ำ (Hydrographic Data)

## Slide 44: ข้อมูลที่ขอบระวาง (Marginal Data)
ข้อมูลที่ขอบระวางบ่งบอกถึงหมายเลขของแผนที่ ความทันสมัยของแผนที่ เช่น
สร้างครั้งแรกเมื่อใด
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อใด
เปลี่ยนต้นฉบับครั้งสุดท้ายเมื่อใด
มีการแก้ไขอะไรบ้าง
คำเตือนในการเดินเรือ

## Slide 45
ข้อมูลที่ขอบระวาง

## Slide 46
การกำหนดหมายเลขแผนที่เดินเรือไทย กำหนดด้วยเลข 3 ตัว ดังนี้
ตัวเลขตัวแรก แสดงถึงฝั่งทะเลของแผนที่แผ่นนั้น
  เลข 1 หมายถึงฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย
  เลข 2 หมายถึงฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
  เลข 3 หมายถึงฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย
  เลข 0 หมายถึงมีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่ง หรือ 3 ฝั่ง รวมทั้งแผนที่ในน่านน้ำต่างประเทศนอกอ่าวไทย
ตัวเลข 2 ตัวหลัง เป็นหมายเลขของแผนที่ตามลำดับการสร้าง

## Slide 47
แหลมกาเมา
ปากน้ำกลันตัน
กึ่งกลางปากน้ำจ้าพระยา
1
2
3

## Slide 48: ข้อมูลสารบัญแผนที่และการอ้างอิง

## Slide 49: ข้อมูลในส่วนของพื้นดินและพื้นน้ำ (ข้อมูลจากการสำรวจทางอุทกศาสตร์)
ข้อมูลความลึกน้ำ
ข้อมูลกระแสน้ำ (ทิศทางและความเร็ว)
ข้อมูลพื้นท้องทะเล (โคลน, ทราย, กรวด, เปลือกหอย)
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ (โขดหินใต้น้ำ)

## Slide 50: ข้อมูลในส่วนของพื้นดินและพื้นน้ำ (ข้อมูลจากการสำรวจทางอุทกศาสตร์)
ที่หมายเด่นชัดในการหาตำบลที่เรือ (เช่น เสาวิทยุ)
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (ประภาคาร, กระโจมไฟ, ทุ่นไฟ)
ลักษณะขอบฝั่ง (ฝั่งชัน, ฝั่งราบ)
ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเดินเรือ

## Slide 51: ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ในแผนที่เดินเรือ
รายการ
สัญลักษณ์
โขดหินใต้น้ำ
พื้นท้องทะเล
กระแสน้ำ
ประภาคาร กระโจมไฟ ทุ่น
ขอบฝั่ง
S , M , Sh

## Slide 52: การอ่านแบริ่งและระยะทาง การลงตำบลที่เรือและการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์

## Slide 53: การใช้แผนที่เดินเรือ
การอ่านแบริ่ง (การวัดทิศทาง)
การวัดระยะทาง
การลงตำบลที่เรือและการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (แลต.,ลอง.)

## Slide 54: คำนิยามที่เกี่ยวข้อง
เส้นละติจูด (แลต.) : Latitude (LAT)
เส้นลองจิจูด (ลอง.) : Longitude (LONG)
ขอบแลต. (ขอบตั้ง)
ขอบลอง. (ขอบแนวนอน)
ค่าละติจูด (แลต.) : Latitude (LAT)
ค่าลองจิจูด (ลอง.) : Longitude (LONG)

## Slide 55: คำนิยามที่เกี่ยวข้อง
เส้นศูนย์สูตร
(Equator)
เส้นเมริเดียนแรก
(prime meridian)
เส้นละติจูด
(Latitude)
เส้นละติจูด
(Latitude)
เส้นลองจิจูด
(Longitude)
เส้นลองจิจูด
(Longitude)

## Slide 57
การอ่านแบริ่ง (การวัดทิศทาง)
ในการเดินเรือ มุมแบริ่งหมายถึงทิศทางจากวัตถุหนึ่ง ไปสู่อีกวัตถุหนึ่ง โดยมากใช้ในการอ้างอิงวัตถุใดๆ จากเรือของตัวเอง
แบริ่งจริง (True Bearings)
เป็นการวัดมุม โดยเทียบกับทิศเหนือจริง
แบริ่งสัมพัทธ์ (Relative Bearings)
เป็นการวัดมุมโดยการเทียบกับทิศหัวเรือ

## Slide 58: การวัดทิศทางในแผนที่เดินเรือ
A
B
ทิศ 030
ทิศ 210

## Slide 59: การวัดระยะทาง
การวัดระยะในแผนที่เดินเรือใช้หน่วยเป็น “ไมล์ทะเล” โดยวัดที่ขอบละติจูด (ขอบตั้ง)
10 (องศา) = 60 / (ลิปดา) = 3,600 // (พิลิปดา) (Degree, Minute, Second)
10 (องศา) = 60 / (ลิปดา)
1 / (ลิบดา) = 60 // (พิลิปดา)
1 / (ลิปดา) = 1 ไมล์ทะเล = 1.852 กม. = 2,000 หลา
1 ไมล์บกในแผนที่ = 1.6 กม.

## Slide 60: หน่วยวัดความเร็วเรือ
หน่วยวัดความเร็วเรือเป็นน๊อต (Knot) = ไมล์ทะเล / ชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น เรือมีความเร็ว 20 น๊อต = 20 ไมล์ทะเล / ชั่วโมง
= 20 x 1.852 กม. / ชั่วโมง
= 37.540 กม. / ชั่วโมง

## Slide 61: ตัวอย่างการวัดระยะทางในแผนที่เดินเรือ
ทำไมต้องวัดระยะทางที่ขอบวัดที่ขอบละติจูด (ขอบตั้ง) ?

## Slide 62: การวัดระยะทางในแผนที่เดินเรือ
การวัดระยะทางในแผนที่เดินเรือต้องวัดที่ขอบละติจูดเท่านั้น เนื่องจากระยะห่างของวงขนานละติจูดจะยืดออกไปเมื่อละติจูดสูงขึ้น ดังรูป
C
D
A
B

## Slide 63: การอ่านและพล็อตตำบลที่
ละติจูด 120 36/ 53//
ลองจิจูด 1000 54/ 46//
A
ละติจูด 120 36/ 53// เหนือ ลองจิจูด 1000 54/ 46// ตะวันออก บนมูลฐานทางราบ........................
(อินเดียน ดาตั้ม 2518 หรือ WGS84 ขึ้นอยู่กับมูลฐานทางราบ (horizontal Datum) ที่อ้างอิง

## Slide 64
ขอบในแผนที่ มี 2 ชนิด คือ
ขอบในแบบเส้นเดียว จะใช้กับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 1:30,000
เส้นขอบในแผนที่ (Neat Line)
2. ขอบในแบบ 3 เส้น จะใช้กับแผนที่มาตราส่วน 1:30,000 และเล็กกว่า

## Slide 65: ข้อควรระวังในการอ่านและพล๊อตตำบลที่
ตรวจสอบการอ่านค่าการแบ่งย่อยที่ขอบระวางแผนที่ให้ถูกต้อง

## Slide 66: ข้อพึงระลึกในการให้ข้อมูลค่าพิกัดในแผนที่เดินเรือ
การให้ข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (แลต. , ลอง.) ต้องระบุมูลฐานทางราบ (Horizontal Datum) ด้วยเสมอ
  WGS84 (World Geodetic System 1984)
  อินเดียน ดาตั้ม 2518 (Indian 1975 Datum)
เช่น ค่าพิกัด ละติจูด 12 องศา 30 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก อ้างอิงมูลฐานทางราบ WGS84
เช่น ค่าพิกัด ละติจูด 12 องศา 15 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 20 ลิปดาตะวันออก อ้างอิงมูลฐานทางราบ อินเดียน ดาตั้ม 2518

## Slide 67: สรุป
การให้ข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์ (แลต. , ลอง.) ต้องระบุมูลฐานทางราบ (Horizontal Datum) ด้วยเสมอ
  WGS84 (World Geodetic System 1984)
  อินเดียน ดาตั้ม 2518 (Indian 1975 Datum)
เช่น ค่าพิกัด ละติจูด 12 องศา 30 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก อ้างอิงมูลฐานทางราบ WGS84
เช่น ค่าพิกัด ละติจูด 12 องศา 15 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 20 ลิปดาตะวันออก อ้างอิงมูลฐานทางราบ อินเดียน ดาตั้ม 2518

## Slide 68
QUESTIONS ?